## Slide 1
시험 방법 :
IPM Fault 핀 쇼트

## Slide 2
시험 방법 :
열풍기를 활용하여 IPM온도를 105도 이상으로 가열

## Slide 3
시험 방법 :
열풍기를 활용하여 main mcu온도를 105도 이상으로 가열

## Slide 4
구동시
auto tuning시
시험 방법 :
모터 케이블 미연결 상태에서, 구동 명령시 알람 발생 여부 확인

## Slide 5
시험 방법 :
열풍기를 활용하여 main mcu온도를 105도 이상으로 가열

## Slide 6
시험 방법 :
Hall 신호의 Amplitude값이 500(알람 발생 레벨)이하에서 발생하는지 확인.

## Slide 7
시험 방법 :
Hall 신호의 Amplitude값이 2400(알람 발생 레벨)이상에서 발생하는지 확인.

## Slide 8
시험 방법 :
슬라이닥스를 활용하여, DC Link 전압을 322.4V(알람 발생 레벨) 이하로 낮춘 뒤, 알람 발생하는지 확인.
알람 발생 후, 다시 DC Link 전압을 352.1V(알람 해제 레벨)이상으로 높힌 뒤, 알람이 해제되는지 확인.

## Slide 9
시험 방법 :
슬라이닥스를 활용하여, DC Link 전압을 781.0V(알람 발생 레벨) 이상으로 높힌 뒤, 알람 발생하는지 확인.
알람 발생 후, 다시 DC Link 전압을 761.0V(알람 해제 레벨)이하로 낮춘 뒤, 알람이 해제되는지 확인.

## Slide 10
시험 방법 :
- RST 상중 한상을 결상 한 채로 전원 인가
4번핀 결상
전원 X
3번핀 결상
알람 발생
2번핀 결상
알람 발생

## Slide 11
V_fbk_FLT > MOTOR.W_max * 1.1 시 발생
시험 방법 :
-

## Slide 12
Verr 편차 1600 이상시, 발생 (해당 알람 발생 전, 0x58 알람 발생)
시험 방법 :
-

## Slide 13
시험 방법 :
Torque Limit을 20%로 설정해놓고, 모터 속도를 110RPM으로 회전 후, 손으로 모터 팬 구속
시험 결과 :
- Motor Blocked 알람은 발생하지만 모터가 정지하지않음
- 정지 후, 재시작시 재시작 되지않음 (Motor Blocked 알람 정상 해제 X)